VYHODNOCENÍ

PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ NA ROK 2010

FOTODOKUMENTACE

KOSTEL SV. STANISLAVA VE SMIDARECH, OKR. HRADEC KRÁLOVÉ

V Novém Bydžově, dne 2010-12-06

Vypracoval: Ing. Novotný Josef

I.	Charakteristika stavebních dějin objektu:

Původně dřevěný kostel ze 14.stol. byl realizován roku 1749 v pozdně barokním slohu, průčelí upraveno 1825. Stavba byla pozměněna v letech 1848 a 1866, kdy došlo ke změně věže na dnešní podobu.

Opravy kostela byly provedeny v letech 1912, 1924 a 1966, kdy byl odstraněn sanktusník.

Uvnitř se nacházejí nástěnné barokní malby, nástropní freska Nejsvětější trojice z  r. 1750 a z  r. 1770 ilusivní nástěnné barokní oltáře J.Kramolína. Hlavní oltář je sestaven z rokokových plastik velmi dobré úrovně.

V letech 2006 – 2009 byla provedena celková oprava staticky narušeného krovu, včetně výměny střešní krytiny. Dokončení výměny střešní krytiny v roce 2009 bylo financováno z prostředků Obce Smidary a Královehradeckého kraje.

V roce 2009 byla zahájena realizace sanace a statického zajištění obvodového pláště, realizací příčného sepnutí objektu 3-mi kusy železobetonových žeber s předpínacími lany a předpínací lana nad vítězným obloukem.

II.	Technický stav památky:

Stav před zahájením stavebních prací v roce 2010. Svislé trhliny v jižní západní a severní fasádě.

Jihozápadní fasáda

- svislé trhliny v prostoru oslabené konstrukce v místě schodiště.

Severozápadní fasáda

- svislé trhliny v prostoru oslabené konstrukce v místě schodiště.

III.	Statické zajištění - opatření realizované v roce 2010:

Předmětem vyhodnocení stavebních prací v roce 2010 je zajištění prostorové tuhosti hlavní lodě, které představuje:

- dokončení příčného sepnutí hlavní lodi, dokončením posledního žebra v půdním prostoru, včetně předepnutí konstrukce.

- provedení podélného a příčného sepnutí hlavní lodi v úrovni 4,5 m a 10,5 m opět předepnutými lany umístěnými v železobetonových věncích zapuštěných v obvodovém zdivu. Železobetonové věnce jsou zakotveny do zdiva zainjektovanými kotvami. Sepnutí předepnutými lany v železobetonové konstrukci věnců je realizováno v jižní, západní a severní fasádě.

- Příčné sepnutí předepnutým lanem v prostoru kůru. Lano je vedeno v konstrukci stropu pod záklopem.

Sanace trhlin:

- na jižní a severní straně jsou svislé trhliny zajištěny křížovým šitím. Výztuž o průměru 20 mm je zainjektována v šikmých vrtech vedených přes sanovanou spáru s roztečemi cca 50 cm.

- sanované trhliny byly vyklínovány a ošetřeny z vnější strany obvodového zdiva.

- na jižní a severní straně bylo křížové šití v místě oslabené konstrukce pod římsou doplněno o nerezovou výztuž Helifix, zafrézovanou do zdiva.

- na západní straně, kde jsou oslabeny obvodové konstrukce vnitřními schodišti, bylo příčné sepnutí lany doplněno sanací trhlin nerezovou výztuží Helifix, zafrézovanou do zdiva.

Detail – žlb. věnce včetně lana a kotvení do konstrukce

Jižní fasáda – přípravě žlb. věnce včetně vloženého předpínacího lana ve výši 4,5 m

Jižní fasáda  – podélné sepnutí obvodové konstrukce ve výši 4,5 a 10,5m

Severní fasáda – podélné sepnutí obvodové konstrukce ve výši 4,5 a 10,5m

Severozápadní fasáda – předpínací lana doplněny Helifixem

Jihozápadní fasáda – předpínací lana doplněny Helifixem

Předpínací lano v úrovni kůru pod záklopem (příčné sepnutí - úroveň 4,5m)

IV.	Závěr:

„Vzhledem k rozsahu statických poruch realizovaná opatření zajišťují prostorovou tuhost hlavní lodě. V roce 2011 je nutné realizovat zajištění prostorové tuhosti presbytáře v úrovních 4,5 a 10,5m. Součástí musí být rovněž zajištění triumfálního oblouku zafrézovanou helikální výztuží. Teprve po dokončení uvedeného opatření, lze konstatovat, že je zajištěna prostorová tuhost objektu s výjimkou věže. Statické poruchy v prostoru presbytáře ohrožují, kromě vlastní stability konstrukcí i hodnotnou stropní malbu.“

V Novém Bydžově, dne 2010-12-09

Ing. Novotný Josef